Глава 1. Характеристика современного положения

1.1. Положение проектируемой территории в системе расселения муниципального района

Старокуручевский сельсовет находится в юго-восточной части Бакалинского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Тактагуловским сельским поселением, с северо-запада – с Новокатаевским сельским поселением, с запада – со Старокуяновским сельским поселением, с юго-запада – с Михайловским сельским поселением, с юга – с Шаранским районом, с юго-востока – с Чекмагушевским районом. Центр сельского поселения – село Старокуручево находится в 19 километрах от районного центра с. Бакалы. В состав сельского поселения входят 11 населенных пунктов: с. Старокуручево, д. Ахмерово, с. Камаево, с. Новокуручево, с. Старогусево, д. Балчиклы, д. Мунча-Елга, д. Новогусево, д. Новоостанково, с. Килькабызово, с. Куруч-Каран.

Площадь сельского поселения – 28267,12 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 15,233 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник.

В почвенном покрове пахотных угодий преобладают выщелочные и типичные черноземы (около 70 %), серые черноземы занимают около 26 %. Мощность гумусового слоя  — 45-50 см, содержание гумуса 8-9 %, запасы его в почвенном профиле 500-600 т/га.

Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, а так же транспортное обслуживание. Наиболее крупные из них:

- СПК «Куруч» (с. Старокуручево);

- ООО «Агроресурс Камай» (с. Камаево);

- ООО «Агрофирма Камай» (с. Килькабызово).

По территории сельского поселения проходит дорога регионального значения: «Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы», а так же трубопроводный транспорт, представленный газопроводами высокого давления категории Г-3 и Г-4 ДП «Баштрансгаз» до АГРС «Бакалы».

1.1.1. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия представлены одним памятником археологии, и одним памятником истории и архитектуры, подробнее см. таблицы 1 и 2.

Список недвижимых объектов культурного наследия.

Памятники истории и архитектуры

табл. № 1

| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| --- |
| № по эксп. на карте | Наименование памятника | Место расположения | Дом | Датировка | Принятие на государственную охрану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Дом купца Якуна (Антонова) кирпичный | с. Гусево |  | Начало XX века. | В |

Памятники археологии

табл. № 2

| Наименование | Местоположение памятника | Датировка | Источник | Координаты | Категория государственной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Старокуручевскик курганы | с. Старокуручево | Бронза | КПАБ № 36 | - | Выявленный |

Все объекты культурного наследия сельского поселения Старокуручкевский сельсовет отражены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий» лист 1 том III «Графическая документация».

1.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

1.2.1. Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 440 С,

обеспеченностью 0,92 – 420 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 400 С,

обеспеченностью 0,92 – 360 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 210 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 480 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,10 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 162/-9,49;

≤ 8° С – 213/-6,2;

≤ 10° С – 230/-5,0.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 121 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Бакалы | 11/15 | 3/5 | 4/5 | 6/6 | 46/33 | 16/18 | 11/13 | 3/5 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 4

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Бакалы | 6,0 | 5,0 | 6,8 | 7,0 | 8,9 | 7,9 | 8,6 | 7,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 5,4 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1002,8 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +28,0;

обеспеченностью 0,98 +26,9;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +23,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,4 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +390 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +13,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 69 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 344 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 76 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – южное.

табл. № 5

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Бакалы | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 11 | 17 | 9 |

12. Среднее число дней с росой за год – 91.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 6

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Бакалы | -14,2 | -13,6 | -7,0 | 4,3 | 12,5 | 17,3 | 19,0 | 16,8 | 10,8 | 3,3 | -5,0 | -11,0 | 2,8 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 7

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Бакалы | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 40-50 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом 20-30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 1,2 – 1,6 характеризует умеренно-теплый и влажный агроклиматический район.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Старокуручево относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 36ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 228 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 131 см, раз в 50 лет – 171 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории составляет 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Бакалинский район расположен на северных отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, полого спускающейся на север в сторону долины реки Белой. По характеру рельефа территория района представляет собой возвышенную волнисто-увалистую равнину с мягкими формами поверхности, на приречных увалах рельеф более расчлененный. Абсолютные высоты в северной части территории 150-300 м., а в южной достигают 300-400 м. При этом восточные склоны водоразделенных увалов пологие, а западные крутые, нередко обрывистые, с часто обнаженными коренными породами. Глубина базиса эрозии для района колеблется в пределах 50-150 мм, преобладают уклоны 1-4 градуса. Большая величина базиса эрозии и наличие площадей со значительным уклоном местности создают предпосылки интенсивного развития водной эрозии.

Гидрогеологическая характеристика

Территория Бакалинского района находится в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Подземные воды содержаться почти во всех стратиграфических горизонтах от протерозойского до четвертичного возраста. Для целей водоснабжения часто используются воды 12-ти водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах артезианских бассейнов основными являются горизонты в четвертичных (аллювиальных) и пермских (карбонатных и терригенных карбонатных) образованиях.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса рек Маты, Куваш, Буг, Сокаш и Мата, затопляемая паводком 1 % обеспеченности, она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной территорией и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 123,0 до 150,0 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные на склонах надпойменных террас рек Мата, Маты, Куваш, Сакаш, Буг а также их притоков, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

Территории, благоприятные для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 155,0 м. Согласно схемы территориального планирования МР Бакалинский район территория сельского поселения не подвержена карстообразовательным и оврагообразовательным процессам, что свидетельствует о благоприятном местоположении в геологическом отношении.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Бакалинского района не представляет сейсмической опасности.

1.2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Мата, Маты, Куваш, Сакаш, Буг и их притоками.

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Маты, которая протекает вдоль северо-восточной границы сельского поселения в направлении с юга на север.

Протяженность реки Маты составляет 46 км. Площадь бассейна 688 кв. км, является притоком реки Сюнь.  Питание реки Маты преимущественно снеговое. Ледостав с середины ноября до начала декабря. Ледоход на реке Маты происходит в середине апреля.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Старокуручевский сельсовет

табл. № 8

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Маты | р. Сюнь | 20,4 | 46 |
| 2 | Куваш | р. База | 5,2 | 24 |
| 3 | Мата | река Маты | 10,7 | 36 |
| 4 | Буг | река Мата | 14 | 14 |
| 5 | Сакаш | река Куваш | 2,8 | 11 |

На территории сельского поселения расположены озера и пруды. Основная их концентрация приходится на центрально-западную часть сельского поселения, на долину реки Буг. Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

Перечень озер и водотоков, расположенных в пределах

Старокуручевского сельского поселения

табл. № 9

| № п/п | Местоположение, населенный пункт | Наименование водотока | Протяженность, км | Объем, площадь зеркала воды, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки и ручьи |
| 1 | с. Старокуручево д. Новоостанково | Мата | 36 | - |
| 2 | д. Мунча-Елга | Куваш | 24 | - |
| 3 | с. Камаево | Маты | 46 | - |
| 4 | с. Старогусево | Сакаш | 11 | - |
| 5 | с. Килькабызово д. Куруч-Каран | Буг | 14 | - |
| 6 | с. Новокуручево | Базан | 9,8 | - |
| 7 | д. Ахмерово | Ахмеровский | 5,3 | - |
| 8 | д. Балчиклы | Балчикла | 6,0 | - |
| 9 | юго-восточная граница сельского поселения | Соколовский | 2,0 | - |
| 10 | северо-восточная граница сельского поселения | Абызелга | 6,9 | - |
| 11 | северо-восточная часть сельского поселения | Касаелга | 3,7 | - |
| Озера и водохранилища |
| 1 | д. Балчиклы | оз. Глубокое | - | 1 |
| 2 | западная часть сельского поселения | оз. Тугаряк-Куль | - | 0,82 |
| 3 | 0,8 км севернее границы с. Килькабызово | водохранилище на р. Буг | - | 8,6 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

1.2.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Территория района по характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности относится к центральной лесостепной подзоне. Растительный покров района отличается разнообразным видовым составом и высокой биологической продуктивностью. На высоких водоразделительных плато распространены широколиственные ильмово-кленово-липовые леса, реже сосновые и смешанные широколиственно-сосновые лесами на серых и светло- серых лесных почвах, сочетающихся с перегнойно-карбонатными почвами. Нижние части материковых склонов - равнинные участки - чаще распаханы, реже заняты дубовыми лесами на темно-серых лесных почвах. Крупные земельные площади находятся под березовыми и осиновыми лесами, составляющими около половины всей лесной площади.

На большей половине территории района в настоящее время леса сведены и находятся под пашней. Меньшая половина территории района еще находится под лесами. Особенно крупные массивы широколиственных лесов с преобладанием липы, реже дуба, вторичных березовых и осиновых лесов, сохранилась на правобережье реки Сюнь, в приикской полосе, а также в верховьях реки Матинка.

В расширениях хорошо развитых пойм рек Сюнь и Ик распространены типчаковые, овсянничные, мятликовые и осоковые луга, используемые в качестве естественных кормовых угодий. А в слаборазвитых поймах мелких рек и ключей произрастают в виде узких полос участки вязовых лесов, серо-альшатников, ивняков и разнотравно-щучковых лугов. Вдоль коренных берегов рек на маломощных и каменистых почвах распространены петрофильные варианты типчаковых и реже обыкновенных ковыльных степей.

Степи отличаются высокой биологической продуктивностью и имеют огромное хозяйственное и природоохранное значение. Луга имеют преимущественно вторичное происхождение, сформировались на месте сведенных лесов.

Отмечается неуклонное снижение разнообразия естественного травянистого растительного покрова в результате ненормированного выпаса скота. Сенокошение незначительно влияет на характер травостоя и лишь препятствует размножению кустарников. Чрезмерный выпас крайне отрицательно влияет на видовой и численный состав травостоя. Для восстановления и поддержания высокой продуктивности луговых и пастбищных угодий необходимо применение комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических и других мероприятий.

Для развития рекреационных функций с учетом природных и климатических характеристик территория Бакалинского района характеризуется как благоприятная.

1.2.5. Почвы

Территория Бакалинского района сложена породами пермской и триасовой систем. Материнскими породами почв служат элювиоделювиальные отложения, реже элювий песчаников, глин, мергелей уфимского плато и доломитов, известняков и мергелей казанского ярусов. В почвенном покрове пахотных угодий преобладают выщелочные и типичные черноземы (около 70 %), серые черноземы занимают около 26 %. Мощность гумусового слоя  — 45-50 см, содержание гумуса 8-9 %, запасы его в почвенном профиле 500-600 т/га.

1.2.6. Градостроительные ограничения для территориального развития

1.2.6.1. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, прибрежно-защитные полосы водных объектов, затапливаемые зоны, особо охраняемые природные территории, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы. Огромное значение сохранение лесов имеет для сельского хозяйства: водорегулирующее, почвозащитное.

Зона санитарной охраны водозабора.

В целях водоснабжения населенных пунктов Старокуручевского сельского поселения используются подземные воды из скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны, как для подземных источников водоснабжения, устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

Береговые полосы водных объектов:

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (ст. 6 ч. 6 «Водный кодекс РФ»).

Для водных объектов на территории сельского поселения Старокуручевский сельсовет устанавиливается размер береговой полосы:

- реки Маты, Мата, Куваш, Сакаш, Буг, водохранилище на р. Буг - – 20 метров;

- реки Базан, Ахмеровский, Балчикла, Соколовский, Абызелга, Касаелга – 5 метров;

- озера Глубокое, Тугаряк-Куль, пруды – 5 метров.

Прибрежные защитные полосы водных объектов:

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (согласно статьи 65 «Водного кодекса РФ»).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры прибрежных защитных полос на территории сельского поселения:

- реки Мата, Маты, Куваш, Сакаш, Буг, Балчикла, Абызелга, водохранилище на р. Буг – 40 метров;

- реки Базан, Ахмеровский, Соколовский, Касиелга – 30 метров;

- озера Тугаряк-Куль и Глубокое, пруды – 30 метров.

Природоохранные территории.

Согласно статье 65 «Водного кодекса РФ» ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны водных объектов:

- реки Маты, Мата, Куваш, Сакаш, Буг, водохранилище на р. Буг – 100 метров (статья 65. Водного кодекса РФ);

- реки Базан, Ахмеровский, Балчикла, Соколовский, Абызелга, Касаелга – 50 метров;

- озера Глубокое, Тугаряк-Куль, пруды – 50 метров.

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса. Общая площадь лесов по сельскому поселению составляет 10269,2 га.

Затапливаемые зоны паводковыми водами

Самой большой рекой на территории сельского поселения является река Маты. Питание реки Маты преимущественно снеговое. Ледостав на Маты с середины ноября до начала декабря. Ледоход на реке Мата происходит в середине апреля.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, угроза подтопления и затопления населенных пунктов сельского поселения отсутствует, в виду прохождения по территории малых рек и водотоков.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения, особо охраняемые территории отсутствуют.

1.2.6.2.Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунальных объектов

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 10

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старокуручево |
| 1 | МТФ | 300 | III | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | МТМ | 300 | III | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Электрические подстанции | 100 |  |  |
| 4 | АЗС | 100 | IV | п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Зерноток | 50 | V | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Овощехранилище | 50 | V | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Пожарное депо | 50 | V | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с. Старогусево |
| 8 | Гаражи с/х техники | 50 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Складской сектор | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Балчиклы |
| 10 | МТМ | 300 | III | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 | Складской сектор | 50 | V | п. 7.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с. Килькабызово |
| 12 | МТМ | 300 | III | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 | Складской сектор | 50 | V | п. 7.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с. Камаево |
| 14 | МТФ | 300 | III | п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15 | Гаражи с/х техники | 50 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16 | Складской сектор | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- сельское или закрытое кладбище – 50 м;

- свалка ТБО – 1000 м;

- скотомогильник – 1000 м.

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Территория, затапливаемая паводком 1 % обеспеченности для рек по данным администрации сельского поселения отсутствует;

- Гидравлически опасные объекты: источники гидравлической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

- Источники радиационной опасности на территории района проектирования отсутствуют.

- Источники химической опасности на территории сельского поселения отсутствуют.

- Источниками взрыво - пожароопасности являются предприятия:

- ОАО «Газ-сервис», газораспределительные станции (ГРП и ШРП) населенные пункты сельского поселения;

- Электроподстанции «Куручево» и «Комплекс» в с. Старокуручево;

2. Газопроводы высокого давления, категории Г-3 и Г-4.

- Источниками техногенных ЧС могут быть аварии на газопроводах при пересечении с основными транспортными магистралями, коридоры линий высоковольтных передач и газопроводов.

Территории благоприятные для строительства

Участки территории Бакалинского района с абсолютными отметками поверхности более 150 м. Территории сельского поселения слабо подвержена карстообразовательным и овражным процессам.

1.2.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории района представлены полезными ископаемыми - нефть, строительное сырье. Промышленная нефтеносность района связана с нефтегазоносной структурой Южно-Татарский свод. В пределах территории находятся Мустафинское и Калаевское месторождения нефти, разрабатываются НГДУ «Туймазанефть». Твердые полезные ископаемые на территории района представлены минеральным сырьем местного значения. Имеются залежи песчано-гравийных смесей (Карповское), кирпичного сырья (Бакалинское, Катаевское, Мелькенское, Старокуручевское). Ежегодная добыча ПГС составляет в пределах 92 тыс.м3/год, глины — 12-16 тыс.т. Запасы глин - 4 млн.м3, песчано-гравийных смесей — 0,33 млн.м3.

По данным на 01.06.2013 г. на территории сельского поселения Старокуручевский сельсовет находящихся территории пяти ОПИ.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

на территории сельского поселения Старокуручевский сельсовет

табл. № 11

| № п/п по экспликации | Название | Полезное ископаемое | Общая площадь, га | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камышлинское | Гажа известковая | - | ИП |
| 2 | Янакучевское | Гажа известковая | - | ИП |
| 3 | Килькабызовское | Гажа известковая | - | ИП |
| 4 | Кандалакское | Гажа известковая | - | ИП |
| 5 | Старокуручевское I | Глина и кирпичное сырье | 10 | КЧС |

Расположение месторождений общераспространенных полезных ископаемых и действующих лицензий на территории сельского поселения отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

1.2.8. Земельные ресурсы

По состоянию на 2013 г. общая площадь территории сельского поселения составила 28267,1 га.

Распределение существующего земельного фонда

табл. № 12

| №№ | Пользователи земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств, граждан | 15233,9 | 54,0 |
| 2 | Земли в ведении сельских советов (земли населенных пунктов) | 888,2 | 3,1 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного назначения | 238,9 | 0,8 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 10269,2 | 36,3 |
| 6 | Земли водного фонда | 86,0 | 0,3 |
| 7 | Прочие | 1460,3 | 5,2 |
| Всего земель в административных границах сельского поселения | 28267,1 | 100 |

Распределение территорий по населенным пунктам сельского поселения

табл. № 13

| №п/п | Населенные пункты | Общая площадь земель населенных пунктов по сост. на 2013 г., га | Общая площадь жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Старокуручево | 347,26 | 180,57 |
| 2 | с. Новокуручево | 87,67 | 30,9 |
| 3 | с. Старогусево | 126,83 | 45,72 |
| 4 | д. Новогусево | 7,85 | 1,27 |
| 5 | с. Килькабызово | 184,6 | 58,05 |
| 6 | с. Куруч-Каран | 82,6 | 26,2 |
| 7 | с. Камаево | 133,7 | 51,07 |
| 8 | д. Балчиклы | 71,82 | 30,86 |
| 9 | д. Мунча-Елга | 78,43 | 7,5 |
| 10 | д. Новоостанково | 32,68 | 7,75 |
| 11 | д. Ахмерово | 82,06 | 27,49 |
| Итого | 1235,5 | 467,38 |

1.2.9. Лесные ресурсы

Леса имеют огромное природоохранное значение, выполняя почвозащитную, водоохранную, противоэрозионную роль. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

По лесорастительному районированию России леса Бакалинского района относятся к району широколиственных лесов левобережного водосборного бассейна р. Белой, а по общему естественно-историческому районированию территории РБ - к южной лесостепной зоне Русской равнины. Лесные массивы на территории района расположены равномерно, лесистость составляет 24%.

В связи с принятием Лесного кодекса в декабре 2006 года в лесном хозяйстве произошли изменения. Бакалинский лесхоз вошел в состав Туймазинского лесничества. Лесохозяйственный регламент Туймазинского лесничества разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ЛК РФ) и приказом Министерства природных ресурсов от 19 апреля 2007 г. № 106

«Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». Территория Бакалинского района подразделяется на Бакалинское, Килеевское, Гусевское, Куручевское, Юрминское, Мустафинское участковые лесничества. Лесной фонд района составляет 61120 га, или 31,3%.

В структуре породного состава мягколиственные породы занимают 69 %, твердолиственные – 14 %, хвойные — 19,6 %. Леса, расположенные на землях лесного фонда в Бакалинском районе, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Глава 2. Экологическая оценка района

Бакалинский район входит в число регионов с умеренной благополучной экологической обстановкой.

2.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

На территории Бакалинского района расположены 27 сельскохозяйственных и 14 промышленных предприятия, выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2008 год составил 187,777 тонн, в том числе:

- 1 класса опасности выбросов нет,

- 2 класса опасности - 0,806 тонн,

- 3 класса опасности - 50,010тонн,

- 4 класса опасности - 102,671 тонн,

32,290 тонн неопределенного класса опасности .

Основные ингредиенты загрязнения атмосферного воздуха:

- оксид углерода — 78,635 тонн.

- пыль меховая 29,262 тонн ,

- аммиак 21,303 тонн ,

- пыль зерновая – 18,476 тонн ,

- окислы азота 11,066 тонн ,

- пыль неорганическая 7,857 тонн

- кальция карбонат 4,657 тонн.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за 2008 год составил 187,8 т.

Одним из критериев оценки состояния атмосферного воздуха на территории района является такой показатель, как количество выбросов загрязняющих веществ на одного жителя. В 2008 году эта величина по РБ составляла 0,161 тонн, по району за 2008год — 0,005778 тонн. Всего по району насчитывается 523 стационарных источников выбросов, из них пылегазоочистными установками оснащены 14 единиц.

Одним из наиболее значительных загрязнителей атмосферы является автотранспорт, валовый выброс загрязняющих веществ за 2008 год составляет в пределах 1900,5 тонн. В районе насчитывается 4895 единиц автомобилей, в том числе грузовых 811, легковых - 4026, из них в частном секторе 3500; 58 автобусов, 900 единиц различных марок тракторов и 300 единиц зерноуборочных комбайнов.

Основными направлениями в снижении токсичности выбросов от автотранспорта является:

- перевод автотранспорта на неэтилированный бензин,

- перевод автотранспорта на сжиженный газ,

- создание контрольных пунктов по определению токсичности выхлопных газов автотранспорта.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в  области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

2.2. Состояние поверхностных вод

Общий объем сбрасываемых сточных вод по Бакалинскому району в 2008 г составил 298,880 тыс. м3/год, из них недостаточно очищенной –293,980 тыс.м3/год. В районе имеется 3 выпуска сточных вод в водные объекты.

Необходимо усовершенствование технологии очистки, строительство блоков доочистки новых очистных сооружений, замен устаревшего оборудования, коммуникаций, реконструкция БОС в с. Бакалы. Основная доля массы загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами, приходится на нитраты, хлориды, сульфаты, кальций, взвешенные вещества, магний.

Объемы сброса сточных вод на рельеф местности и местные выгреба остаются практически неизменными. Одной из причин загрязнения водных объектов является нарушение режима использования водоохранных зон, наличие объектов загрязнителей в водоохранных зонах водных объектов.

Из Обзорной записки «Охрана окружающей среды» по Старокуручевскому сельсовету за 2008 год:

р. Маты  - загрязняется стоками с территории МТФ с. Тактагулово, фермы КРС ООО «Агроурожай», навозосодержащими стоками из СТФ с. Старые-Маты и загрязненными стоками из территорий летних лагерей КРС ООО« Маты».

2.3. Состояние подземных вод

По обеспеченности населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Бакалинский район относится обеспеченным областям.

табл. № 14

| Название водоносного горизонта (комплекса) водовмещающи отложения | Область распространения | Глубина залегания, м | Мощность, м | Величина напора, м | Дебет скважин л/сек | Удельный дебет скважин л/сек | Минерализ ация, г/л | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоносный горизонт спорадического распространения в отложениях неогена: линзы и прослои песков и галечников | Участки пере-углубленных долин рек системы Белой в пределах Прибельской равнины, левобережье р.Белой | 5-50 | 3-25, реже более | Без- напорные и напорные (до 15 м) | От 0,05 до 1- 2 | До 0,1- 6,5 | 0,5- 0,8 ре- же1,5-3,5 | Для водо- снабжения небольших населенных пунктов, чаще одиночными скважинами с водоотбором 0,5-4тыс.куб.м/ сутки |

По качественным характеристикам подземные  воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа. Подземные воды широко используются в народном хозяйстве, как для хозяйственно-бытовых, так и производственно-технических целей.

Значительный объем минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).

2.4. Состояние почвенного покрова

Состояние почвенного покрова

Структура почвенного покрова представлена серыми, светло-серыми лесными, темно-серыми лесными и различными подтипами черноземов. В хозяйствах района выявлено 27 тыс. га пашни, имеющей повышенную кислотность. Согласно материалам почвенно-эрозионного обследования, в районе площадь пашни, подверженной эрозии составляет - 85 %.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Бакалинском районе являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- значительная распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- разработка месторождений твердых полезных ископаемых и нефтедобыча без проведения в дальнейшем рекультивации отработанных участков карьеров и нефтешламовых амбаров.

Агротехнические, лесомелиоративные приемы по их культивированию и борьба с прогрессирующей эрозией почв не проводится.

Санитарное состояние лесов

Основными факторами, оказывающими негативное воздействие на состояние лесов, является рубка, выпас скота, сенокошение, а также загрязнение отходами производства и потребления. Особую тревогу вызывает состояние лесов, находящихся на территории сельхозпредприятий, сельских поселений. Наблюдается самовольные рубки этих лесов,  нерегулируемый выпас скота.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

На территории Бакалинского района функционируют природоохранные объекты: полигон твердых бытовых отходов в с. Бакалы, биологические очистные сооружения мощностью до 700 куб.м/сутки.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, заболоченность, ведущие к нарушениям почвенного покрова. В районе имеется 129 действующих оврагов, которые занимают 360 га. Исследования, проведенные «ВолгоНИИГипрозем» свидетельствуют об увеличении площадей деградированных земель, а, следовательно, и об общем ухудшении качества почвы. В районе сохраняется тенденция к уменьшению площадей сельскохозяйственных угодий, особенно пашни. Неэффективно используются орошаемые земли.

В результате выноса гумуса и питательных веществ при водной эрозии сильно снижается плодородие почв. В среднем в районе за последние 10-15 лет уменьшение мощности гумусового горизонта составляет 3-5 см. Уменьшение содержания гумуса ведет к ухудшению физико-химических свойств почвы и снижению ее плодородия. Содержание гумуса на различных почвах колеблется от 1,2 % до 12,6 %. В результате продолжающейся эрозии и внутренней деградации почв, причиной которой является рост интенсивности использования земель без достаточного возврата в почву органики и минудобрений, происходит существенное перераспределение внутри типов почв: снизились площади мощных черноземов и значительно выросли площади маломощных почв.

2.5. Санитарная очистка территорий

Во время исполнения Постановления правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008г №369 «О мероприятиях по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в Республике Башкортостан на период до 2012 года» был утвержден план мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в муниципальном районе Бакалинский район на период до 2012 года. Согласно данной концепции, на территории района образуются 50 видов сгруппированных по классам опасности общей массой 621909,001 т, в том числе:

· первого класса — 0,017 т;

· третьего класса — 9,972 т;

· четвертого класса — 60987,879 т;

· пятого класса — 1192,133 т.

В связи с невозможностью полной утилизации и переработки всех видов отходов происходит их накопление на промплощадках и в местах их временного хранения.

В 2008 году на свалках размещены всего 8435,245 т отходов. Основные виды отходов:

· навоз КРС — 51067,5 т;

· навоз от свиней перепревший — 9671,0 т;

· отходы от жилищ несортированные -5066,14 т;

· мусор бытовых помещений организаций — 932,567 т;

· отходы (мусор) от уборки территорий, помещений -1264,532 т.

В предприятиях района не решены проблемы утилизации шин, снизились объемы заготовки вторичного сырья. Перспективными направлениями в области регулирования обращения с отходами производства остается— является разработка генеральной схемы очистки территорий, разработка и принятие районной целевой программы по управлению ТБО и производственными отходами, рекультивация старой свалки ТБО с. Бакалы, строительство второй очереди полигона ТБО, установка на полигоне с. Бакалы комплекса по сортировке и компактированию отходов ТБО.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 3-5 класса опасности на территории Бакалинского района осуществляет Туймазинский филиал ГУП «Табигат» РБ. Существующая свалка ТБО расположена севернее с. Бакалы.

Полигон ТБО был введен в эксплуатацию в 2005 году, срок эксплуатации 20 лет, площадь объекта составляет 5,5 га.

Уничтожение отходов на предприятии осуществляется путем захоронения. Транспортировка отходов осуществляется арендуемым специализированным автотранспортом.

Основными отходообразующими отраслями в районе являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

Наиболее крупные отходы:

- IV класса опасности – навоз КРС свежий, навоз от свиней перепревший, отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в виде пыли, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- IV класса опасности – отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. В местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Согласно данным Администрации сельского поселения, на территории сельского поселения несанкционированные свалки мусора, так же скотомогильники отсутствуют.

Глава 3. Социально-экономическое положение

3.1. Структура отраслей экономики

В структуре регионального хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства, строительство и предоставление услуг.

На территории сельского поселения ведут свою деятельность 11 предприятий.

Сельскохозяйственные угодья сельского поселения составляют 15,233 тысяч гектаров, что составляет 54,0 % всей территории сельского поселения. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

Учитывая, что район является зоной рискованного земледелия, приоритеты в сельском хозяйстве района смещаются в сторону развития животноводства. В районе проводятся мероприятия по совершенствованию структуры посевных площадей для развития животноводства. Удельный вес бобовых культур в общей площади, засеянной многолетними травами, достиг 83 %.

Сельское хозяйство специализируется на растениеводстве и животноводстве, птицеводстве, коневодстве, пчеловодстве. На территории сельского поселения сельскохозяйственным производством занимается 1 СПК, 2 общества с ограниченной ответственностью, 5 крестьянское (фермерских) хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя и более 70 личных подсобных хозяйств населения.

Наиболее крупные из них:

- СПК «Куруч» - МТМ – 9 ед. техники, складской сектор на 1000 тонн, зерносклады на 3000 тонн, автовесы – 3000 тонн, МТФ на 60 голов (с. Старокуручево);

- КФХ Гизаметдинов – растениеводство;

- КФХ Кашапов- садоводство и растениеводство (с. Старокуручево);

- КФХ Ахтямов- рыболовство и растениеводство (с. Старокуручево);

- ООО «Агроресурс Камай» - МТМ – 5 ед. техники,  коровник – 100 голов, складской сектор – 2300 тонн (с. Камаево);

- КФХ Сахибгареев – растениеводство (с. Камаево);

- ИП Хуснуллин – МТМ-5 ед. техники, коровник на 200 голов, складской сектор – 2000 тонны, зерносклады – 3300 тонн (с. Старогусево).

- ИП Булашов – растениеводство и животноводство (с. Старогусево);

- ООО «Агрофирма Камай» - МТМ – 5 ед. техники, коровник – на 200 голов, складской сектор – 1000 тонн, зерносклады – 3300 тонн (с. Килькабызово);

- ИП «Тимергазин» – растениеводство (с. Килькабызово);

- КФХ «Зайнетдинов» - растениеводство (с. Килькабызово).

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории населенных пунктов сельского поселения Старокуручевский сельсовет на 1 января 2013 г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

табл. № 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Старокуручево | 290 | 224 | 10 | 69 | 17 | 1002 |
| 2 | с. Камаево | 79 | 62 | - | 130 | - | 216 |
| 3 | д. Ахмерово | 10 | 5 | 4 | 51 | 4 | 91 |
| 4 | д. Новокуручево | 16 | 13 | - | 136 | 3 | 62 |
| 5 | с. Килькабызово | 142 | 71 | 12 | 53 | 2 | 432 |
| 6 | с. Куруч-Каран | 23 | 12 | - | 71 | 10 | 115 |
| 7 | с. Старогусево | 54 | 44 | 36 | 66 | 5 | 264 |
| 8 | д. Балчиклы | 80 | 51 | 5 | 123 | 18 | 253 |
| 9 | д. Новоостанково | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 30 |
| 10 | д. Новогусево | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 10 |
| 11 | д. Мунча-Елга | 5 | 4 | - | 17 | 3 | 79 |
|  | Итого | 703 | 490 | 73 | 731 | 62 | 25541 |

Лесопромышленный комплекс

Землями лесного фонда занято 10,269 тыс. га или 36,3 % что составляет более половины территории сельского поселения.

Леса Старокуручевского сельсовета находиться на землях Туймазинского лесничества ГУЛХ «Башлесхоз», Бакалинского лесхоза, Куручевского участкового лесничества, площадь которого составляет 7,472 га.

Лесосечный фонд заготавливается, в основном, населением, проживающим на территории сельского поселения для собственных нужд (строительство и ремонт жилья, надворных построек, в качестве топлива). Из-за недоиспользования расчетной лесосеки продолжается накопление спелых и перестойных лиственных пород, что может привести к экономическим и экологическим проблемам. Причинами неудовлетворительного освоения лесосечного фонда является отсутствие крупных предприятий - лесозаготовителей.

Основные проблемы развития лесного хозяйства в районе: ежегодное снижение потребности древесины, что отрицательно сказывается на проведении рубок ухода.

Жилищно-коммунильное хозяйство

На территории муниципального района Бакалинский район, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг в районе работают 6 предприятий:

- МУП «Коммунхоз»-водоснабжение, водоотведение;

- ООО «Теплосеть»-теплоснабжение;

- ООО «ЖилКомСервис+»-управление МКД;

- ООО «Башкиргаз»-поставка газа;

- ГУП «Табигат»-утилизация ТБО;

- ООО «БашРЭС-Нефтекамск»-поставка электрической энергии;

ООО «Теплосеть» обслуживает 4 котельные общей мощностью 23,1 тыс. Гккал.

В последние годы из-за недостаточности денежных средств работы по капитальному ремонту жилищного фонда проводятся не в полном объеме, в связи с чем увеличивается физический износ жилых зданий.

3.2. Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы. Структура занятости населения

Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы.

По данным Администрации района численность постоянного населения сельского поселения Старокуручевский сельсовет на 01.03.2013 г. составила 3,030 тыс.чел.

Динамика изменения численности населения за период 2002-2013 гг.

Приведена численность постоянного населения на 1 января (тыс. чел) по данным Администрации района.

Динамика изменения численности населения

табл. № 16

| Годы | 2002 перепись | 2009 | 2010 перепись | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего по району | 32327 | 31869 | 28776 | 27811 |
| В сельском поселении | 3313 | 3281 | 2778 | 2619 |

Численность населения района за период 2002-2013 гг. уменьшилось на 4,516 тыс. чел., в основном за счёт сокращения численности населения сельских поселений. В то же время на сегодняшний день наблюдается отток населения из сельского поселения, за 2010-2013 гг. население сократилось на 159 человек.

Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется увеличением естественной убыли населения за счет увеличения смертности, повышения рождаемости и миграционным движением населения.

Вопросы демографии, т.е. естественного движения населения, приобретают все большую значимость в современных условиях. В течение длительного периода в России наблюдались негативные демографические тенденции: старение населения, низкая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. Не исключением были Республика Башкортостан и муниципальный район Бакалинский район. Но, начиная с 2010 г., наблюдается снижение темпов естественной убыли населения.

Рост рождаемости в сельском поселении будет обусловлен, прежде всего, вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а также мерами, принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. Так, в рамках национального проекта «Здоровье» реализуются программы родовых сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической помощи беременным женщинам и детям первого года жизни. Важными факторами, оказывающими влияние на уровень и интенсивность рождаемости, являются изменения в процессах формирования семьи.

Численность постоянного населения по возрастным группам (по

данным Администрации сельского поселения)

табл. № 17

| Возрастная группа | На 01.11.2013 г. |
| --- | --- |
|  | Чел | % |
| Население всего | 2812 |  |
| моложе трудоспособного возраста | 508 | 18,1 |
| трудоспособный возраст | 1551 | 55,1 |
| старше трудоспособного возраста | 753 | 26,8 |

Возрастной состав населения

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 18

| Возрастные группы | Население на 01.01.2013 г. |
| --- | --- |
|  | Всего, чел. | % |
| 0-7 лет | 214 | 7,6 |
| 7-16 лет | 294 | 10,5 |
| 16-55 лет/женщин | 685 | 24,3 |
| 16-60 лет/мужчин | 866 | 30,8 |
| Старше трудоспособного | 753 | 26,8 |
| мужчины | 233 | 8,3 |
| женщины | 520 | 18,5 |
| Всего | 2812 | 100 |

Население по сельскому поселению, человек

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 19

| №№ | Наименование | Перепись, 2002 год | 2009 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по сельскому поселению | 3241 | 3141 | 3030 |
| 1 | с. Старокуручево | 1660 | 1720 | 1652 |
| 2 | с. Камаево | 310 | 148 | 263 |
| 3 | с. Новокуручево | 111 | 92 | 72 |
| 4 | д. Ахмерово | 75 | 54 | 37 |
| 5 | с. Килькабызово | 330 | 421 | 363 |
| 6 | с. Куруч-Каран | 80 | 62 | 50 |
| 7 | с. Старогусево | 354 | 359 | 353 |
| 8 | д. Балчиклы | 244 | 234 | 198 |
| 9 | д. Новоостанково | 33 | 13 | 10 |
| 10 | д. Новогусево | 7 | 5 | 4 |
| 11 | д. Мунча-Елга | 37 | 33 | 28 |

Структура занятости населения

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по Старокуручевскому сельскому поселению анализ экономического развития был сделан на основании данных Бакалинского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2013 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях Бакалинского района составила 12142 рублей.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Бакалинского района РБ» на I квартал 2013 года уровень безработицы составляет 0,81 % к началу года. Официально безработными числятся 115 человек по району.

Наибольшая занятость населения сельского поселения Старокуручевский сельсовет приходится на отрасли транспорта и связи, сельского хозяйства, торговля и отрасли обрабатывающего производства и распределения газа и воды. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия строительной промышленности, внешнего транспорта и связи. На них приходится 9,5 % мест приложения труда. На начало 2013 года численность занятого в экономике населения по сельскому поселению Старокуручевский сельсовет составляла 340 человек или 20,4 % от всего населения. Часть населения в трудоспособном возрасте (35,99 % трудовых ресурсов), занята в неучтенном частном предпринимательстве, домашнем хозяйстве, а также представлена учащимися.

Основные факторы: естественная природная среда, благоприятная экологическая обстановка и транспортное сообщение с центром муниципального района создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

Распределение трудовых ресурсов

табл. № 20

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | сущ. на 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего населения сельского поселения | 3030 |  |
| 1 | Трудовые ресурсы | 1667 | 100 |
|  | Занято в экономике | 340* | 20,4 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 192 | 11,5 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | 9 | 0,53 |
|  | Лесное хозяйство | 2 | 0,11 |
|  | Строительство | 8 | 0,5 |
|  | Внешний транспорт и связь | 8 | 0,5 |
|  | Сельское хозяйство | 165 | 9,9 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 148 | 8,8 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 15 | 0,9 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 89 | 5,34 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 13 | 0,78 |
|  | Культура | 6 | 0,36 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | 0,24 |
|  | Финансовые учреждения | 8 | 0,5 |
|  | Бытовое обслуживание | - | - |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | - | - |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 600 | 100 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 240 | 40 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 170 | 28,3 |
|  | Трудоспособное население, занятое в домашнем хозяйстве | 190 | 31,7 |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 61 | 100 |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 753 | 100 |

Примечание: *40 % населения ездят на заработки за пределы сельского поселения.

Итого: Градообразующая группа (п.1.1) составляет 205 человек.

Обслуживающая группа (п.1.2) – 135 человек.

Занятые в экономике – 340 человек.

Численность занятого в экономике населения в сельском поселении составляет 20,4 % от общей численности трудоспособного населения.

Изменение численности безработных и уровня безработицы

табл. № 21

| Показатель | Уровень безработицы, % на 01.03.2013 |
| --- | --- |
| По Бакалинскому району | 0,81* |
| По Старокуручевскому сельсовету |  |

Примечание*: Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения).

Численность официально зарегистрированных безработных по Бакалинскому району составляет 115 человек (на март 2013 г.)

3.3.Состояние и структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Старокуручевского сельского поселения на 01.06.2013 года составляла 66,936 тыс.кв.м.

Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по сельскому поселению

табл. № 22

| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, м2 | 524,8 | 675,7 | 653,4 | 1171 | 695 | 467 |

Ежегодный ввод жилья за период 2007-2012 годы находился в среднем на уровне 0,697 тыс.кв.м.

Жилищный фонд на 93,7 % находится в частной собственности граждан.

В усадебных жилых домах общая площадь составляет 66,936 тыс.кв.м или 100 %.

По материалу стен доля каменных и кирпичных домов составляет 13,035 тыс. м2 или 19,5 %, деревянных – 53,901 тыс. м2 или 80,5 %, прочих – 0 %.

По проценту износа количество домов с износом:

От 31 % до 65 % составляет 24,911 тыс.кв.м или 37,2 %;

От 66 % до 70 % составляет 42,037 тыс.кв.м или 62,8 %.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.03.2013 г. составил: 0 % от всего жилищного фонда.

Характеристика жилищного фонда, по состоянию на 2013 год

табл. № 23

| Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов м2/% от общего жилищного фонда | Деревянных жилых домов м2/% от общего жилищного фонда | Процент износа % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старокуручево | 9174/13,7 | 23777,9/35,5 | 30 %-12640,0 65%-20311,9 |
| с. Камаево | 276,4/0,4 | 7055,8/10,5 | 30%-2920,5 65%-4411,7 |
| д. Ахмерово | -/- | 2209,6/3,3 | 30%-299,9 65%-1909,7 |
| с. Новокуручево | -/- | 2533,5/3,8 | 30%-126,3 65%-2407,2 |
| с. Килькабызово | 956,4/1,4 | 6848,5/10,2 | 30%-2506,7 65%-5298,2 |
| д. Куруч-Каран | -/- | 1848,1/2,8 | 30%-298,5 65%-1549,6 |
| с. Старогусево | 1249,9/1,9 | 5152,1/7,7 | 30%-3275,4 65%-3126,6 |
| д. Балчиклы | 1215,4/1,8 | 3232,2/4,8 | 30%-2482,6 65%-1965,0 |
| д. Новоостанково | 162,9/0,3 | 446,6/0,7 | 30%-162,6 65%-446,9 |
| д. Новогусево | -/- | 159,6/0,3 | 30%-61,3 65%-98,3 |
| д. Мунча-Елга | -/- | 637,3/0,9 | 30%-120,0 65%-517,3 |
| Итого по СП | 13035/19,5 | 53901,2/80,5 |  |

Жилищный фонд на 01.01.2013 г.:

табл. № 24

| № | Наименование населенного пункта | Население тыс. чел. сущ. | Жилищная обеспеченность сущ., кв.м/чел, | Жилой фонд, общая площ.существ. кв.м, 2013 г. | Жилой фонд, общая площ. сущ. сохран. тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старокуручево | 1652 | 19,95 | 32951,9 | 32951,9 |
| 2 | с. Камаево | 263 | 27,8 | 7332,2 | 7332,2 |
| 3 | д. Ахмерово | 72 | 30,7 | 2209,6 | 2209,6 |
| 4 | с. Новокуручево | 37 | 68,4 | 2533,5 | 2533,5 |
| 5 | с. Килькабызово | 363 | 21,5 | 7804,9 | 7804,9 |
| 6 | д. Куруч-Каран | 50 | 21,5 | 1848,1 | 1848,1 |
| 7 | с. Старогусево | 353 | 18,14 | 6402 | 6402 |
| 8 | д. Балчиклы | 198 | 22,4 | 4447,6 | 4447,6 |
| 9 | д. Новоостанково | 10 | 60,9 | 609,5 | 609,5 |
| 10 | д. Новогусево | 4 | 39,9 | 159,6 | 159,6 |
| 11 | д. Мунча-Елга | 28 | 22,76 | 637,3 | 637,3 |
| Итого по СП | 3030 | 22,09 | 66936,2 | 66936,2 |

3.4. Культурно бытовое и социальное обслуживание населения

1) Общеобразовательные учреждения:

Система образования сельского поселения Старокуручевский сельсовет включает в себя:

- Детские сады: по состоянию на 2013 год численность дошкольных учреждений составляет 2 дошкольных образовательных учреждения в населенных пунктах: с. Старокуручево и с. Старогусево. В 2012-2013 году услугами дошкольного образования охвачены 49,5 % детей. Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей привела к введению «предшкольного образования». Вместе с тем проблема обеспечения населения сельского поселения дошкольными учреждениями остается актуальной. Необходимая мощность дошкольно-образовательных учреждений на население 3030 человека составляет 121 место вместо существующих 60 мест.

- Школы: На 2012-2013 учебный год в сельском поселении Старокуручевский сельсовет функционируют 5 общеобразовательных учреждения с количеством обучающихся 289 чел, в том числе:

- Средняя общеобразовательная школа с. Старокуручево проектной вместимостью – 228 учащ. мест, начальная школа с. Старогусево проектной вместимостью 12 учащ. мест, начальная школа д. Балчиклы проектной вместимостью 20 учащ. мест, школа на 9 классов с. Килькабызово проектной вместимостью 90 учащ. мест, школа с. Камаево проектной вместимостью 60 учащ. мест.

- Учреждения дополнительного образования:

Учреждения дополнительного образования на территории сельского поселения Старокуручевский сельсовет отсутствуют.

Информация по образовательным учреждениям на 01.01.2013 г

табл. № 25

| № | Наименование учреждений | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактическое |
| Средние общеобразовательные школы |
| 1 | СОШ с. Старокуручево | 228 | 228 |
| 2 | НОШ с. Старогусево | 12 | 9 |
| 3 | ООШ с. Камаево | 60 | 11 |
| 4 | ООШ с. Килькабызово | 90 | 32 |
| 5 | НОШ д. Балчиклы | 20 | 9 |
| Дошкольные образовательные учреждения | Количество мест |
|  | проектные | фактические |
| 1 | Детские ясли-сад с. Старокуручево | 50 | 50 |
| 2 | Детские ясли-сад с. Старогусево | 10 | 6 |

3) Учреждения культуры:

- учреждения культурно-досугового типа: Для культурного обслуживания населения в сельском поселении функционируют 6 сельских домов культуры, включающих в себя библиотеки и кружковые учреждения. Обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями составляет – 147,8 %.

- библиотеки. Количество библиотек по сельскому поселению Старокуручевский сельсовет на начало 2013 года составляет 3 единицы. Существующий книжный фонд - 40,7 тыс. экземпляров. Обеспеченность массовыми библиотеками составляет 370,0 %.

Перечень учреждений культуры в сельском поселении

табл. № 26

| № п/п | Наименование | Кол-во мест | Количество работающих (персонал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СДК с. Старокуручево | 320 | 2 |
| 2 | СДК с. Старогусево | 200 | 3 |
| Итого | 520 | 5 |

4). Здравоохранение.

Медицинскую помощь населению района оказывает Бакалинская центральная районная больница (ЦРБ) на 233 круглосуточных коек. Бакалинская центральная районная больница является базой для оказания специализированной медицинской помощи жителям всего района. Всего развернуто коек:

- терапевтических - 50;

- хирургических - 36;

- инфекционных - 18;

- педиатрических - 16;

- для беременных и рожениц - 15;

- гинекологических - 11;

- отделение сестринского ухода – 22;

- дневной стационар - 63;

- патологии новорожденных -2.

Муниципальные учреждения здравоохранения Старокуручевского сельского поселения представлены предприятиями:

- Амбулатория с. Старокуручево на 60 посещ. в смену, со стационаром на 5 койко-мест.

Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 57 %.

5) Спортивные сооружения

Всего в сельском поселении функционируют 1 открытая спортивная площадка общей площадью – 0,15 га. Спортивные сооружения расположены при школе населенного пункта: с. Старокуручево. Так же на территории сельского поселения расположено 2 спортивных зала при общеобразовательных школах населенных пунктов. Общая площадь спортивных залов составляет – 150,4 м2. Исходя из этого обеспеченность спортивными площадками на сельское поселение составляет – 63,4 %.

Анализ обеспеченности сельского поселения в объектах социального и культурно-бытового облуживания представлен в таблице № 27.

3.5. Рекреационно-оздоровительный потенциал

Бакалинский район, расположенный к западу от г. Уфы на расстоянии 175км, представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационным потенциалом. Здесь имеются условия для многих видов оздоровительного отдыха и туризма.

Существующие зоны отдыха Бакалинского района:

1) База отдыха в д. Сосновка вместимостью 210 человек;

2) Лагерь детский оздоровительный “Радуга”.

Также выделена пригородная зеленая зона вокруг села Бакалы общей площадью 2207 га. В выходные дни населению предпочтительнее проводить загородный отдых в близлежащих лесных массивах, на живописных берегах реки Сюнь, Ик, многочисленных мелких рек и прудов. Распространены любительская охота, рыболовство, в зимний период  - лыжный и санный виды спорта, зимняя ловля. Объектами интереса туристов являются  культурно-исторические и археологические памятники, относящиеся к различным историческим эпохам. Научный и исторический интерес представляют памятники природы - сосновые боры в устье р. Маты, старовозрастные посадки хвойных пород. Совокупность природных факторов: живописные лесные и горные ландшафты, развитая речная сеть, способствующая отдыху на воде, наличие экологически чистых продуктов питания (включая уникальные ягодные и грибные наборы и т.д.), интересные природные памятники привлекают в Бакалинский район не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов. Проектом следует предусмотреть мероприятия по благоустройству данных территорий для развития сферы туризма в сельском поселении.

Глава 4. Инженерно-транспортная инфраструктура

4.1. Транспортная инфраструктура

Бакалинский район обслуживается железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта не проходят. Ближайшей станцией является ст. «Туймазы» в городе Туймазы в 90 км от центра сельского поселения с. Старокуручево.

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта района – автомобильный.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальтобетонным) покрытием.

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 43,05 км, в том числе 40,05 км с асфальтобетонным покрытием.

2. Автодороги регионального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по муниципальному району составляет 19,7 км, в том числе 19,7 км с асфальтобетонным покрытием.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 28

| Наименование | Наименование участка а/д | Протяженность по сельскому поселению, км | Протяженность по МО, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |  |
| Автодороги регионального значения |
| Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы | В границах сельского поселения Старокуручевский сельсовет | 19,7 | 19,7 | - | 39,0 |
| Итого | 19,7 | 19,7 | - | 39,0 |
| Автодороги местного значения |
| Подъезд с. Килькабызово | а/д Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы – с. Килькабызово | 3,9 | 3,9 | - | 3,9 |
| Килькабызово - Новокатаево | с. Килькабызово– д. Новокатаево | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Старокуручево - Килькабызово | с. Старокуручево – с. Килькабызово | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 |
| Куруч-Каран - Килькабызово | а/д Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы – д. Куруч-Каран | 5,1 | 5,1 | - | 5,1 |
| Ахмерово - Балчиклы | д. Ахмерово – с. Новокуручево – д. Балчиклы | 5,88 | 5,88 | - | 5,88 |
| Старокуручево – Новокуручево | с. Старокуручево – с. Новокуручево | 4,37 | 4,37 | - | 4,37 |
| Подъезд д. Мунча-Елга | а/д Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы – д. Мунча- Елга | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 |
| Старокуручево - Камаево – Тактагулово | с. Старокуручево – с. Камаево гр. сельского послеения | 13,3 | 13,3 | - | 13,3 |
| Итого | 43,05 | 40,05 | 3,0 | 43,05 |
| Всего: | 62,75 | 59,75 | 3,0 | 82,05 |

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог) составляет всего 16,08 километров, в том числе:

- грунтовая дорога – 3,0 километра;

- с твердым усовершенствованным покрытием – 59,75 километров.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении достаточно высокая, и составляет 221,9 км/тыс.км2; средний удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием составляет 95,22 %; дороги с переходным и низшим типом покрытия – 4,78 %, требуют дальнейшего усовершенствования .

Основными проблемами транспортной сети на территории Бакалинского района являются:

- отсутствие надлежащего качества дорог с твердым покрытием согласно их категории;

- неудовлетворительное состояние мостовых сооружений.

Количество и структура автомобильного парка района представлены Администрацией сельского поселения, и сведены в таблицу № 29.

Количество и структура автомобильного парка Старокуручевского сельского поселения на 1.12.2013 г.

табл. № 29

| № п/п | Категория автомобиля | Ед.изм. | Количество, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Грузовых автомобилей | Ед. | 11 |
| 2 | Легковых автомобилей | Ед. | 357 |
| 3 | Автобусов | Ед. | 1 |
| 4 | Микроавтобусов | Ед. | - |
| 5 | Спец.автотранспорта | Ед. | 67 |
| 6 | Мотоциклов и мотороллеров | Ед. | 52 |
| Итого | Ед. | 488 |

Существующие искусственные сооружения

Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых с автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений.

Часть информации о техническом состоянии искусственных сооружений отсутствует.

Количество мостовых сооружений уточнено в процессе работы над опорным планом. Расположение существующих мостов отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

Анализ технического состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетворительном состоянии автотранспортной сети на территории Бакалинского района.

Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.

Дорожно-ремонтные организации

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений осуществляет Бакалинский дорожный ремонтно- строительный участок ОАО «Башкиравтодор», которой находится на территории с. Бакалы.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Автомобильный парк легковых автомобилей в районе по состоянию на 2013 год характеризуется следующими показателями:

По данным Администрации сельского поселения уровень автомобилизации составляет 161 автомобилей на 1000 чел. населения.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района проектирования складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Бакалинского района:

- Бакалинское ДРСУ - с. Бакалы;

-	Автозаправочные и газозаправочные станции -с. Бакалы и Старокуручево;

- Автостанция на 25 мест - с. Бакалы, ул. Мостовая, 10 .

Размещение и характеристика работы АЗС и АГЗС

табл. № 30

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 180 | с. Старокуручево, ул. Центральная, 16 | Бензин, дизтопливо |  |
| 2 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 92 | с. Бакалы, ул. Октябрьская, 99 | Бензин, дизтопливо |  |
| 3 | АЗС № 32 ООО «Лукойл –Уралнефтепродукт» | с. Бакалы, ул. Мостовая, 12 | газ |  |
| 4 | АГЗС № 23 ООО «Экосистема» | с. Бакалы, Промзона, 5 | Бензин, дизтопливо |  |
| 5 | АГЗС ООО «Газ-сервис» | с. Бакалы, ул. Октябрьская, 10 | Бензин, дизтопливо |  |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Бакалы.

Пассажирский транспорт

Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в районном центре Бакалинского района работает автостанция с. Бакалы вместимость, которой составляет 25 пос. мест. По данным пассажирской службы ГУП «Башавтотранс» на 2013 год, с автостанции с. Бакалы на осенне-зимний период открыто движение по маршрутам, представленным в таблице № 28. Автостанция Бакалы располагается по адресу с. Бакалы ул. Мостовая, 10.

Перечень маршрутов сельского поселения

табл. № 31

| №№ маршрута | Маршрут | Протяженность, км | Время в пути, час/ количество рейсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Междугородние маршруты |
| 583 | Уфа – Бакалы | 154 | 2,16/5 раз в день каждый день |

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Ранее местные авиалинии использовались только для работы малой авиации, т.е. для выполнения сезонных работ – обработка полей. На сегодняшний день инфраструктура местных авиалиний отсутствует. Для выполнения срочных санитарных заданий и заданий МЧС возможно использование вертолета.

Для населения Бакалинского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфы – 154 км.

Трубопроводный транспорт

Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 31,411 км.

Плотность 111 км/тыс.км2. По территории сельского поселения проходят газопроводы ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» высокого давления категории Г-3 и Г-4, с отводом к АГРС в с. Бакалы.

Развитие трубопроводного транспорта на территории Бакалинского района не предусмотрено. Основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

4.2. Инженерное обеспечение

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в населенных пунктах: с. Старокуручево, с. Старогусево, с. Камаево, д. Балчиклы. Водоснабжение населенных пунктов с. Новокуручево, д. Ахмерово, с. Килькабызово, с. Куруч-Каран, д. Новоастанково, д. Новогусево, д. Мунча-Елга производится посредством подворных колодцев.

Производительность водозаборных сооружений

табл. № 32

| № или наименование | Производительность скважин, м3/час | Глубина скважин, м | Характеристика | Количество потребляемой воды, м3/сут | Год в вода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Старокуручево |
| скважина 1 | 1,5 | 100 | Артезианская | 60 | 2007 |
| скважина 2 | 1,5 | 100 | Артезианская | 60 | 2010 |
| Протяженность сетей по территории населенного пункта – 12 км |
| с. Старогусево |
| скважина 1 | 1,5 | 60 | Артезианская | 48 | 1971 |
| Протяженность сетей по территории населенного пункта – 6 км |
| с. Камаево |
| скважина 1 | 1,5 | 60 | Артезианская | 48 | 1971 |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 6 км |
| д. Балчиклы |
| скважина 1 | 1,5 | 60 | Артезианская | 48 | 1977 |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет –5 км |

Водоотведение

Канализация на территории сельских поселений отсутствует.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Старокуручевский сельсовет осуществляется от АГРС «Бакалы». Подключены к газовым сетям все 7 населенных пунктов сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ГРП-5 ед., ПБГ – 1 ед., ШРП – 1 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис» «Октябрьгаз».

Перечень ГРП и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 33.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

табл. № 33

| № или наименование | Теплопроводная способность газа, ккал/м3 | Давление, кг.с/см2 | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Старокуручево |
| ПГБ № 19 | 15000 | 6 | 0,03 | 6 | Удовлетворительное |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 31,391 км |
| с. Старогусево |
| ГРШП № 60 | 15000 | 6 | 0,03 | 6 | Удовлетворительное |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 10,397 км |
| д. Балчиклы |
| ШРП № 16 | 1500 | 6 | 0,03 | 6 | Удовлетворительное |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 3,230 км |
| с. Камаево |
| ГРШРП № 61 | 15000 | 6 | 0,03 | 6 | Удовлетворительное |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 9,758 км |
| с. Килькабызово |
| ГРШРП № 12 | 1500 | 6 | 0,03 | 6 | Удовлетворительное |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 9,742 км |
| д. Ахмерово |
| ГРШРП № 17 | 1500 | 6 | 0,03 | 6 | Удовлетворительное |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 2,618 км |
| д. Новокуручево |
| ГРШРП № 15 | 1500 | 6 | 0,03 | 6 | Удовлетворительное |
| Протяженность газопровода по территории деревни составляет – 1,620 км |

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Старокуручевский сельсовет осуществляется от электроподстанций ПС 35/10 кВ «Куручево» мощностью 1х4 МВА и ПС 35/10 кВ «Комплекс» 1х10 МВА, по линиям ВЛ 10,110,35 кВ

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Старокуручевский сельсовет занимается Бакалинский РЭС ООО «БашРЭС».

Согласно данным Администрации Бакалинского района на территории сельского поселения расположено 49 трансформаторных подстанций.

Перечень трансформаторных подстанций

табл. № 34

| №п/п | Наименование | Подстанция | Мощность, МВА | Количество ТП, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Старокуручево | «Куручево» «Комплекс» | 4 10 | 21 |
| 2 | с. Старогусево | «Куручево» | 4 | 8 |
| 3 | с. Новокуручево | «Куручево» | 4 | 2 |
| 4 | с. Килькабызово | «Куручево» | 4 | 6 |
| 5 | с. Камаево | «Куручево» | 4 | 2 |
| 6 | д. Новоастанково | «Куручево» | 4 | 1 |
| 7 | д. Новогусево | «Куручево» | 4 | 1 |
| 8 | д. Ахмерово | «Куручево» | 4 | 1 |
| 9 | д. Балчиклы | «Куручево» | 4 | 6 |
| 10 | д. Мунча-Елга | «Куручево» | 4 | 1 |
| Итого | 49 |

Телефонизация

По данным администрации сельского поселения в 2013 году на территории сельского поселения Старокуручевский сельсовет зарегистрировано 476 абонентов телефонной связи. Телефонизация сельского поселения осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» Туймазинский МУЭС Бакалинский РУС.

Телефонизация населенных пунктов сельского поселения

табл. № 35

| Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Емкость станции/количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Старокуручево | 2004 | 384/366 |
| с. Старогусево | 2007 | 48/48 |
| с. Камаево | - | 18/18 |
| с. Килькабызово | - | 32/32 |
| с. Куруч-Каран | - | 2/2 |
| д. Ахмерово | - | 1/1 |
| с. Новокуручево | - | 3/3 |
| д. Новоастанково | - | - |
| д. Новогусево | - | 1/1 |
| д. Мунча-Елга | - | 1/1 |
| д. Балчиклы | - | 4/4 |
| Итого | 492/476 |

Исходные данные для проектирования